## Slide 1
DIAGRAM BLOK SISTEM: SILICON-BIOMETRIC SECURE ELEMENT (INTEL DE10-NANO / CYCLONE V SoC)
CLOCK: 50 MHz
Hard Processor System (HPS)
ARM Cortex-A9 | Linux OS
Aplikasi Verifikator
• Challenge Nonce Generator • Response Verification & Log
Program Enrollment
• Karakterisasi Pasangan RO • Hitung Mask & Helper Data
Penyimpanan Data Publik
Mask[255:0] & Helper[51:0]
Driver Memory-Mapped I/O
/dev/mem mmap @ 0xFF20_0000
Kunci fisik silikon TIDAK pernah dapat dibaca oleh software HPS
Lightweight HPS-to-FPGA Bridge
AXI ke Avalon 32-bit Bus 0xFF20_0000
FPGA Fabric (Cyclone V)
110K LE / 41,910 ALM
Register Interface (Avalon-MM Slave)
LOCK BIT
CTRL (0x00) | STATUS (0x04) | NONCE[3:0] (0x10-1C) RESP[3:0] (0x20-2C) | MASK (0x30) | HELPER (0x50)
Control FSM
IDLE → MEASURE → VOTE → CORRECT → AES → DONE
BATAS KEAMANAN: KUNCI TIDAK KELUAR KE HPS
Larik RO-PUF (Sumber Entropi)
• 512 Ring Oscillator (256 Pasangan) • 7 Tingkat (1 NAND + 6 Inverter) • Penempatan Simetris (Logic Lock) • Frekuensi Kerja: 100 – 250 MHz
Unit Ukur Frekuensi
• 16 Unit Ukur Paralel (16 Putaran) • Dual Counter 18-bit + MUX 16:1 • Jendela Ukur 2^13 Clock (164 µs) • RO Dihentikan Sebelum Counter Dibaca
Error-Correction Logic Tiga Lapis
1. Reliability Masking
Pilih 195 pasangan stabil
2. Majority Voting
5x pengukuran per bit
3. Hamming(15,11)
Helper data 52-bit
Mesin Autentikasi AES-128 (secworks/aes, BSD-2)
• Kunci masuk langsung dari logika PUF (Zero-Key Storage, tidak lewat register) • Enkripsi: AES-128(Kunci_PUF, Nonce) | Waktu proses < 1 µs | Total latensi < 50 ms
I/O Papan DE10-Nano:
LED Hijau (LED0) Chip Asli / Valid
LED Merah (LED1) Chip Tiruan / Ditolak
KEY0 / KEY1 Reset Sistem & Trigger
SW0 Mode Operasi / Enroll
/32
/32
/32
Nonce [128b]
KUNCI PUF [128-bit] (INTERNAL)
raw_response [256-bit]